UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

CADERNO DE ORIENTAÇÕES PARA REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

DEZEMBRO/2009

Os projetos deverão ser desenvolvidos em programa de computação gráfica, compatíveis com AutoCAD, e não serão aceitos projetos feitos em versão educacional.

As configurações de uso para esses programas serão descritas a seguir:

1-Relação de Layers – UFOP

A seguinte relação de layers deverá ser utilizada nos projetos desenvolvidos na prefeitura universitária e por empresas que venham a ser contratadas para a elaboração de projetos para a UFOP:

Arquitetura

| Layers | Cor | Tipo de linha | Espessura |
| --- | --- | --- | --- |
| Arq-Aconstruir | Blue | Contínua | 0,50 |
| Arq-Ademolir | Green | Hidden | 0,30 |
| Arq-Alvenarias | White | Contínua | 0,53 |
| Arq-Áreas | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Banheiros | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Calçadas | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Cotas | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Cozinhas | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Divisórias | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Eixos | 11 | Center 2 | 0,05 |
| Arq-Equipamentos fixos | Yelow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Equipamentos móveis | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Escadas | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Esquarias | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Estruturas | Magenta | Contínua | 0,60 |
| Arq-Guarda-corpos | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Hat-Aconstruir | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Hat-Concreto | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Hat-Solo | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Hat-Vegetações | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Indicações | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Layout | 8 | Contínua | 0,20 |
| Arq-Linhas cortes | Blue | Dashdot | 0,50 |
| Arq-Margens | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Muros | Cian | Contínua | 0,40 |
| Arq-Parapeitos | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Pessoas | 11 | Contínua | 0,05 |
| Arq-Portas | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Projeções | Red | Hidden | 0,10 |
| Arq-Projeções esquadrias | Red | Hidden | 0,10 |
| Arq-Projeções vigas | Red | Hidden | 0,10 |
| Arq-Soleiras | 11 | Contínua | 0,05 |
| Arq-Tabelas | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Taludes | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Textos especificações | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Textos identificações | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Textos indicações | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Texto tabelas | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Títulos | Blue | Contínua | 0,50 |
| Arq-Vistas | 11 | Contínua | 0,05 |
| Arq-Vistas1 | Red | Contínua | 0,10 |
| Arq-Vistas2 | 12 | Contínua | 0,15 |
| Arq-Vistas3 | Yellow | Contínua | 0,20 |
| Arq-Vistas4 | Green | Contínua | 0,30 |
| Arq-Vistas5 | Cian | Contínua | 0,40 |
| Arq-Vistas6 | Blue | Contínua | 0,50 |

Quando houver necessidade de uso de layers não contemplados na tabela superior seu nome deverá ser criado seguindo as seguintes regras:

- O nome deve ter um prefixo, constituído de 3 letras, indicativo do tipo de projeto a que pertence. (Layers de projeto elétrico de verão ser precedidos de “Ele”. Exemplo: Ele-Tomadas)

- O layer deverá ter o nome dos elemento que ele representa, não devendo haver outros elementos desenhados no mesmo layer. (Exemplo: Alvenarias devem estar no layer “Arq-Alvenarias”, e parapeitos no layer “Arq-Parapeitos”.

- Para evitar duplicidade de nomes, todos devem estar no plural. Exemplo: “Hid-Registros” e não “Hid-Registro”.

- Dependendo da escala e necessidade do desenho, as cores e a espessura dos layer podem ser alterados.

2-Relação de penas para plotagem da UFOP

| Cor virtual | Pena | Cor real |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,10 | 7 |
| 2 | 0,20 | 7 |
| 3 | 0,30 | 7 |
| 4 | 0,40 | 7 |
| 5 | 0,50 | 7 |
| 6 | 0,60 | 7 |
| 7 | 0,53 | 7 |
| 8 | 0,20 | 8 |
| 9 | 0,20 | 9 |
| 10 | 0,30 | 10 |
| 10 | 0,25 | 10 |
| 11 | 0,05 | 7 |
| 12 | 0,15 | 7 |
| 20 | 1,00 | 7 |
| 30 | 0,25 | 30 |
| 40 | 0,25 | 40 |
| 50 | 0,25 | 50 |
| 82 | 0,25 | 82 |
| 94 | 0,25 | 94 |
| 151 | 0,25 | 151 |
| 160 | 0,25 | 160 |
| 202 | 0,25 | 202 |

Quando houver necessidade de uso de cores não contempladas na tabela superior poderá ser utilizada uma nova cor, porém as cores já definidas não devem ser alteradas.

3-Escalas de desenho e plotagem

Todos os desenhos deverão ser produzidos na opção “model” e não deverá ser usado o “paper space”.

Todos os desenhos deverão ser produzidos em escala 1/1, tendo como unidade básica o metro (padrão adotado no Brasil), ou seja, 1 metro é igual a 1 e 10 cm é igual a 0.1.

Para adequação do desenho a escala da prancha deverá ser escalada a margem (formato) e nunca o desenho.

Na ocasião da primeira reunião serão fornecidos os arquivos digitais referentes às pranchas, carimbos e tabelas utilizados pela UFOP e que deverão ser adotados para o projeto.

No caso de mais de uma escala na mesma prancha o desenho de menor importância deverá ser escalado, porém no mesmo arquivo eletrônico deverá ser conservado uma cópia do desenho, fora da prancha, em escala real (1/1).

4- Escalas para a criação de textos

Todos os textos contidos nos desenhos deverão seguir a tabela seguinte, que foi elaborada com base nas réguas de normógrafo utilizadas antigamente.

O nome do texto criado deverá ser constituído da seguinte forma:

Ex:   Para um texto que será utilizado para especificações dentro de uma prancha na escala 1/100 a nomenclatura a ser adotada é R60-100, sendo:

R60( Referência à régua correspondente ao formato do texto.

100( Referência à escala correspondente ao texto.

Algumas regras deverão ser observadas:

- Todos, absolutamente todos, os textos contidos no projeto deverão ser na fonte “romans”.

- Os coeficientes apresentados na tabela acima deverão ser aplicados, conforme a escala desejada, no espaço “height” da janela de formatação de textos.

- As réguas deverão ser empregadas da seguinte forma:

Régua 60 ( Para especificações em linhas de chamada dentro ou próximas ao desenho.

Régua 80 ( Para cotas, indicações dentro do desenho e especificações em quadros ou tabelas.

Régua 100 ( Para identificações de peças ou ambientes.

Régua 140( Para títulos e informações de maior relevância.

As demais réguas e os casos não descriminados no presente caderno ficarão a cargo do projetista responsável, lembrando sempre que deverão ser mantidas a fonte “romans” e os coeficientes referentes às escalas como consta na tabela abaixo.

5-Instruções para a criação de cotas

Para a criação de estilos de cotas deverão ser seguidas as seguintes regras:

- O nome da cota será formado pelo prefixo DIM seguido pela escala referente à cota. Ex: DIM-50 ou DIM-100.

- Todas as linhas de cotas serão na cor “red”, em traço contínuo e espessura 0,1 e não deverá ser feita nenhuma supressão de linhas.

- O símbolo de cotas deverá ser o “architectural tick”.

- Todos os tamanhos de linhas do quadro de configuração de cotas deverão seguir a seguinte proporção:

Ex: Escala 1/100 coeficiente 0,1

Escala 1/50 coeficiente 0,05

- Os textos utilizados deverão ser da régua 80 referente à escala utilizada. Ex: Escala = 1/75(Cota = DIM-75(Texto = R80-75

- Quanto ao posicionamento do texto deverão ser marcadas as opções “vertical=above” e “horizontal=centered’.

- A distância do texto a linha de origem deverá ser igual ao coeficiente de tamanho das linhas de chamada descritas anteriormente.

- A unidade deverá ser decimal.

- A precisão será de duas casas decimais (0.00), exceto em desenho que necessitem de maior precisão.

- O símbolo separador será o ponto (.)

- O fator de escala será 1.

- E só deverá ser marcada a opção “trailing” de supressão de zeros.

6-Nomenclatura dos arquivos

Cada arquivo eletrônico deverá ser composto de uma única prancha, para que o desenho não se torne pesado e também por questões de segurança, pois no caso de perda ou defeito em um arquivo, somente uma prancha seria perdida.

- O nome dos arquivos será composto da seguinte forma:

EX:     UFOP-Medicina-PE-ARQ-02-PlantaTérreo-R02.dwg

UFOP( os arquivos serão utilizados por outras empresas ou escritórios, é importante a identificação imediata.

Medicina( o nome do projeto.

PE( Sigla que identifica a etapa do projeto (PE=Projeto Executivo)

ARQ( Grupo de projetos que a prancha faz parte (Arq=Arquitetura)

02( Lugar da prancha na ordem de apresentação do projeto.

PlantaTérreo( Conteúdo da prancha

R02( Número da revisão

7-Prancha padrão da UFOP

A prancha utilizada deverá ser em formato A1, pois o mesmo facilita a manipulação no canteiro de obras. O formato poderá ser aumentado (A1 extendido) caso o desenho não caiba na prancha quando utilizada a escala desejada, mas nunca deverá ser utilizado esse artifício para que caibam mais de 1 desenho na mesma prancha, visando economia na impressão.

A prancha padrão será fornecida pela prefeitura do campus em formato digital. Nela estão inseridos o carimbo padrão da prefeitura e a tabela de penas e as instruções para impressão. Tanto a tabela, quanto as instruções deverão ser corrigidas sempre que houver alteração no tamanho da prancha ou adição de penas e cores.

Nos projetos arquitetônicos o carimbo deverá ser mantido na prancha de projetos executivos, para garantir o direito de autoria do projeto básico, sendo o carimbo da empresa contratada inserido logo acima para indicar a responsabilidade técnica pelo desenvolvimento do projeto. Nos demais projetos o carimbo só deverá ser mantido se a UFOP fornecer o projeto básico.

8- Carimbo (rótulo) das pranchas

Todos as pranchas deverão possuir carimbos que tragam as informações contidas nas mesmas.

O carimbo deverá ter a largura de 18 cm, para que ao ser feita a dobra padrão da ABNT, este fique com todas as suas informações expostas.

Este carimbo deverá conter as seguintes informações:

- Nome da empresa (com ou sem logotipo)

- Nome da Universidade

- Nome do projeto (Centro de Vivência, Praça de alimentação, etc.)

- Nome da disciplina tratada na prancha (Projeto Elétrico, projeto arquitetônico, etc.)

- Definição de conteúdo da prancha (Planta Pav. Térreo, Corte AA, Diagrama Unifilar,etc.)

- Local (Campus Mariana, Campus Morro do Cruzeiro, etc.)

- Data

- Fase do projeto

- Área para assinatura, nome e CREA do responsável técnico

- Escala da prancha

- Numeração seqüencial do projeto (01/12, 02/12....12/12)

9- Organização de pranchas

Todos os desenhos das pranchas devem ter títulos com numeração, de forma que a mesma comece sempre com o número 1, isto é, a número é zerada a cada prancha.

No caso de detalhes deve ser feita a indicação nas pranchas gerais (plantas, cortes e fachadas) remetendo a qual desenho de qual prancha é feito o detalhamento. Ex: na prancha que está representada a planta do edifício o detalhe 5 que está na prancha 10 de 17 do projeto arquitetônico deve ser indicado da seguinte forma.

Coordenadoria de Arquitetura e Projetos Complementares

Ouro Preto, 29 de setembro de 2010.

# Text boxes

DET. 5

10 / 17